NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Drum de legătură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni“, județul Dâmbovița

Secţiunea 2.

Motivul emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | Proiectul se află amplasat în partea de nord a județului Dâmbovița, pe valea superioară a râului Ialomița. Zona este deservită de drumul național DN 71 Târgoviște – Sinaia, având ca rețea secundară drumurile județene DJ 710 Pucioasa – Bezdead – Breaza, DJ 712 Târgoviște – Pucioasa și DJ 712A Fieni- Râul Alb – Izvoarele (DN 72A). În ce privește rețeaua de drumuri din zona periurbană a orașelor Pucioasa și Fieni, principala disfuncție rezidă în lipsa unui drum de centură (cu excepția unui sector stradal care deviază traficul greu din centrul orașului Pucioasa. În aceste condiții traficul de tranzit încarcă rețeaua stradală interioară a orașelor, ducând la un grad ridicat de poluare și discomfort, atât pentru locuitori, cât și pentru participanții la trafic. Proiectul are ca scop realizarea unui drum de legătură care să fluidizeze traficul rutier, care în prezent se realizează pe drumul național DN 71 în interiorul orașelor Pucioasa și Fieni, pe sectorul rutier cuprins între km 62+150 – km 76+200, scoaterea traficului greu și de tranzit din zonele urbane, reducerea disfuncționalităților, reducerea poluării fonice și a noxelor. Pentru promovarea obiectivului de investiții a fost încheiat un Protocol de colaborare între C.N.A.I.R - S.A. cu nr. 92/2409/13.01.2022 și Consiliul Județean Dâmbovița cu nr. 843/13.01.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructura de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea de sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 – 2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM), pentru care s-a semnat ulterior și un Act adițional cu nr.92/115604/20.11.2023 respectiv nr 28320/20.11.2023. Consiliul Județean Dâmbovița a emis Hotărârea nr. 312/11.06.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Schimbări preconizate | Descrierea investiției Soluțiile tehnice: a) regimul juridic al imobilului pe care se realizează/este amplasat obiectivul de investiții din domeniul public și/sau privat al statului. Zona de interes se desfășoară între km 62+150 și 76+200 pe DN 71, localitățile deservite fiind Brănești, Pucioasa, Moțăieni, Fieni și Berevoiești. Pentru realizarea obiectivului se estimează ca necesară exproprierea unei suprafete de teren de cca. 653 200 mp (65,32 ha). b) situația actuală Studiul topografic: s-a realizat în sistemul național de coordonate Stereo 70 și cote cu plan de referință Marea Neagră. Studiul geotehnic: Au fost realizate 76 foraje geotehnice cu adâncimi cuprinse între 6,00 m și 27,50 m. În cadrul studiului geotehnic sunt formulate recomandări în privința adâncimilor maxime de săpâtură, amenajare taluze, protecții împotriva eroziunii și infiltrațiilor, drenaje, măsuri pentru monitorizarea tasărilor, alunecărilor, etc. Conform STAS 6054-77: “Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României”, adâncimea maximă de îngheț este de 90 cm-100 cm. Amplasamentul a fost încadrat în categoria geotehnică 3 cu risc geotehnic major. Conform prevederilor P100/1-2013 „Cod de proiectare seismică”, valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este ag = 0,30g şi valoarea perioadei de colţ este Tc = 0,70 sec. c) scurtă prezentare a soluției tehnice propusă În cadrul Studiului de Fezabilitate s-au analizat 2 soluții de realizare a proiectului: Varianta 1 – Sistem rutier semirigid cu poduri cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton, având valoarea totală a devizului general aferentă Variantei 1: 686.821.500,49 lei cu T.V.A reprezentând 138.193.460,86 euro, din care C+M: 589.533.684,22 lei cu T.V.A reprezentând 118.618.447,53 euro (1 euro=4,9700 lei/1.04.2024). Varianta 2 – Sistem rutier rigid cu poduri cu suprastructură mixtă, grinzi de metal cu platelaj de beton armat, având valoarea totală a devizului general aferentă Variantei 2: 821.222.747,66 lei cu T.V.A reprezentând 165.235.965,32 euro, din care C+M: 708.925.460,58 lei cu T.V.A reprezentând 142.640.937,74 euro (1 euro=4,9700 lei/1.04.2024). Proiectantul recomandă promovarea obiectivului de investiție, în Varianta 1 – Sistem rutier semirigid și poduri cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton, aceasta fiind și opțiunea autorităților locale. Drumul de legătură se desprinde din DN 71 la km 62+482 printr-un sens giratoriu și o bretea cu lungimea de 606 m. Traseul traversează cu un pasaj superior DN 71 și calea ferată Târgoviște – Pietroșița, la km 0+050, apoi urmărește cursul râului Ialomița pe malul stâng. La km 0+700 traversează printr-un pasaj superior pârâul Bizdidel și DJ 712 și apoi continuă pe malul stâng al râului Ialomița. La km 2+600 traversează râului Ialomița, urmând ca la km 3+400 să se amenajeze un nod rutier care să facă legătura cu orașul Pucioasa. Traseul continuă ocolind pe la Vest localitatea Moțăieni, după care se îndreaptă spre Est și traversează cu un pasaj superior DN 71 (Km 72+100) și calea ferată Târgoviște – Pietroșița la km 8+675. Traseul se desfășoară în continuare către Nord, pe malul drept al râului Ialomița, cu traversarea pârâului Ialomicioara la km 9+450. La km 10+600 traversează râului Ialomița și continuă către nord pe dealul Măgurii. După traversarea râului Ialomița, a căii ferate Târgoviște – Pietroșița și a liniei CF industriale la km 12+200 , traseul se închide în DN 71 (km 76+200) la km 12+687 prin amenajarea unui sens giratoriu. Lungimea drumului de legătură este de 12.687 m. Profil longitudinal: Linia roșie proiectată este caracterizată prin declivități cuprinse între valori de 0,5% - 6,5% și racordări concave sau convexe cu valoarea minimă de 2200 m. Pentru bretele de acces razele adoptate sunt de 800 m la racordări convexe respectiv 400 m la racordări concave. Profil transversal tip drum de legătura: lățime platformă 21,50 m, din care: lățime parte carosabilă 2x7,00 m + supralărgiri; acostamente 2 x 2,25 m = 4,50 m (din care bandă de încadrare 2 x 0,75 m); banda mediană 3,00 m, cu separator de sens din beton H=1.00 m; Platforma drumului se extinde cu 1,70 m, spațiu aferent lățimii de lucru a parapetului; Profil transversal tip bretele unidirecționale: lățime platformă 6,00 m; din desen lățime parte carosabilă 1x4,00 m + supralărgiri; acostamente 2 x 1,00 m (din care bandă de încadrare 2 x 0,25 m). Profil transversal tip DN 71: lățime platformă 10,00 m, din care: lățime parte carosabilă 7,00 m+supralărgiri; acostamente 2 x1,50 m = 3,00 m (din care bandă de încadrare 2 x 0,75 m). Profil transversal tip drumuri clasa tehnică IV și V: lățime platformă 8,00 m, din care: lățime parte carosabilă 6,00 m; acostamente 2 x 1,00 m = 2,00 m (din care bandă de încadrare 2 x 0,25 m). Profil transversal tip restabiliri drumuri vicinale: lățime platformă 7,00 m, din care parte carosabilă 5,50 m. Pentru celelalte profile transversale, ale bretelelor și drumurilor clasificate, altele decât cel al drumului de legătură, platforma se extinde cu 1,30 m, spațiu aferent lățimii de lucru a parapetului. Structura rutieră: s-au studiat două variante de alcătuire a structurii rutiere semirigidă și rigidă din care Proiectantul recomandă structura rutieră semirigidă Structura rutieră drum de legătură: 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul PMB 45/80; 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 50/70; 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5 baza 50/70; 15 cm strat superior de fundație din agregate naturale stabilizate cu ciment/lianți hidraulici (desen); 25 cm strat inferior de fundație din balast; 20.00 strat de formă din balast. Structura rutieră bretele unidirecționale: 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul PMB 45/80; 6 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 50/70; 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5 baza 50/70; 15 cm strat superior de fundație din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici; 25 cm strat inferior de fundație din balast; 20.00 strat de formă din balast. Structura rutieră DN 71: 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul PMB 45/80; 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg 50/70; 8 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5 baza 50/70; 15 cm strat superior de fundație din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici; 25 strat inferior de fundație din balast ; 20.00 strat de formă din balast. Stratul de uzură și cel de legătură sunt prevăzuți cu bitum modificat. Structura rutieră drumuri clasa tehnică IV și V: 4 cm strat de uzură din BA 16 rul 50/70; 6 cm strat de bază din AB 22.4 baza 50/70; 20 cm strat superior de fundație din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici; 25 cm strat inferior de fundație din balast ; 20.00 strat de formă din balast. Structura rutieră restabiliri legături rutiere (altele decât drumurile clasificate - DN, DJ, DC): 20 cm piatră spartă; 25 cm fundație de balast. Structura rutieră platforme parcări 24 cm dală din beton BcR5.0; 20.00 cm strat superior de fundație piatră spartă; 20.00 strat inferior de fundație din balast. Terasamente Pantele prevăzute pentru amenajarea terasamentelor sunt: 2:3 pentru taluze cu h≤6.00 m; 2:3 pentru primii 6.00 m pe ramblee cu înălțimea>6.00 m și 1:2 pentru ce depășește 6.00 m cu execuția unor berme cu lățimea de 3.00 m și colectarea apelor în rigole betonate; 1:2 pentru deblee cu adâncimea < 6.00 m, cu excepția unor berme din 6.00 în 6.00 m cu lățimea de 3.00 m și colectarea apelor în rigole betonate. Taluzele se vor proteja prin înierbare. În zonele unde nu a fost posibilă execuția rambleelor sau debleelor cu taluze înclinate a fost adoptată soluția cu pământ armat cu fața văzută din blocuri de beton. Intersecții la nivel cu alte căi de comunicație: 1. Girație DN 71 km 62+482 (km 0+606,5 drum de legătură) – intrare oraș Pucioasa: pentru realizarea intersecției cu drumul de legătură este necesară devierea DN 7 între km 62+275 – km 62+710. Au fost prevăzute benzi dedicate virajului la dreapta pentru toate direcțiile. 2. Nod rutier cu strada Liniții (la km 3+400 drum legătură) este prevăzută amenajarea nodului rutier cu un drum local care leagă orașul Pucioasa de cartierul Pucioasa Sat. Drumul local traversează drumul de legătură printr-un pasaj suprateran, legătura realizându-se prin intermediul bretelelor de acces. Sunt prevăzute benzi de accelerare/decelerare cu lungimea de 200 m și pene de racordare de 75.00 m. 3. Nod rutier DN 71 km 72+100 (km 8+675 drum de legătură) Moțăieni prevăzut pentru asigurarea descărcării traficului greu de la fabrica de ciment (intrare oraș Fieni), fapt pentru care a fost prevăzută devierea drumului național DN 71 pe sectorul cuprins între km 71+950 – km 72+223. Drumul de legătură traversează DN 71 printr-un pasaj suprateran, legătură realizându-se prin intermediul bretelelor de acces. Au fost prevăzute benzi de accelerare/decelerare cu lungimea de 200 m și pene de racordare de 70.00 m. 4. Girație DN 71 km 76+200 (km 12+675 drum de legătură) ce reprezintă și ieșirea din orașul Fieni. A fost prevăzută o bandă dedicată pentru virajul la dreapta pe direcția Drum de legătură – Sinaia. Lucrări de artă Podurile și pasajele sunt prevăzute a fi executate ca două structuri paralele, câte una pentru fiecare sens, dimensionate pentru încărcările din convoaiele Eurocode. S-au analizat 2 soluții pentru amenajarare a suprastructurilor podurilor și pasajelor: Soluția 1 - Poduri paralele din beton armat - suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate și precomprimate, solidarizate prin antretoaze și o placă de suprabetonare cu grosimea minimă de 15.00 cm, turnată pe predalele din beton armat dintre grinzi. Soluția 2 - Poduri paralele cu tablier mixt otel-beton - suprastructură alcătuită din 4 grinzi metalice, solidarizate prin contravântuiri și platelaj din beton armat. Proiectantul recomandă Soluția 1 cu alcătuirea suprastructurii predominant din grinzi de beton: Nr. crt. Poziție km Nr. deschi-deri Lungime deschideri (m) Lungime totală (m) Tip suprastructură 1 0+078.71 7 36,00 263.10 Grinzi pref. din beton prec. 2 0+501.45 9 8x36,00+1x24,00 321.50 Grinzi pref. din beton prec. 3 2+428.98 2 36,00 83.95 Grinzi pref. din beton prec. 4.1 0+121.01 2 36,00 82.55 Grinzi pref. din beton prec. 4.2 0+258.30 1 36,00 49.80 Grinzi pref. din beton prec. 5 4+145.26 3 50.00+70.00+50.00 185.00 Grinzi metal 6 0+190.63 1 36,00 49.50 Grinzi pref. din beton prec. 7 0+019.24 1 36,00 51.80 Grinzi pref. din beton prec. 8 6+685.46 1 36,00 39.20 Grinzi pref. din beton prec. 9 7+126.37 1 36,00 38.70 Grinzi pref. din beton prec. 10 7+278.69 1 36 48.55 Grinzi pref. din beton prec. 11 8+021.13 1 36,00 49.50 Grinzi pref. din beton prec. 12 8+633.97 7 6x36,00+1x24,00 254.25 Grinzi pref. din beton prec. 13 9+395.67 6 36,00 225.05 Grinzi pref. din beton prec. 14 10+426.63 5 36,00 191.70 Grinzi pref. din beton prec. 15 12+111.40 3 36,00 124.95 Grinzi pref. din beton prec. 16 12+367.15 3 24,00 88.10 Grinzi pref. din beton prec. Calea pe poduri și pasaje, va fi alcătuită conform recomandărilor normativului AND 546/2013: 4 cm strat din MAS16; 4 cm strat din BAP16; 3 cm protecție hidroizolație din BA8; hidroizolație. Structurile (poduri/pasaje) sunt prevăzute cu senzori antipolei și panouri din plasa de protecție. Colectarea și evacuarea apelor pluviale Pentru colectarea și evacuarea apelor din zona drumului s-au prevăzut rigole, șanțuri, casiuri, podețe: rigola pereată pe zona mediană cu descărcare prin guri de scurgere în rețeaua de canalizare (cazul curbelor amenajate cu convertire sau supraînălțare); șanțuri și rigole la marginea platformei; casiuri de descărcare pentru ramblee cu înălțimi mai mari de 1,50 m. șanțuri de gardă cu rol de a proteja taluzurile de debleu și de a împiedica supraîncărcarea șanțurilor longitudinale ale drumului cu apele ce se scurg de pe versanți. Descărcarea apelor colectate în șanțul de gardă, cât și a celor de pe rampele înalte, se va face prin intemediul unor casiuri în trepte, dispuse la distanțe de 30 m, prevăzute a se realiza din beton C35/45, așezate pe un strat de egalizare în grosime de 5.00 cm din beton C12/15. Șanțurile pereate vor avea o grosime de 10.00 cm din beton C35/45, realizate pe un strat de 10.00 cm de nisip. Rigolele carosabile se vor realiza din beton armat C35/45, pe un strat de egalizare în grosime de 5.00 cm din beton C12/15. Rigolele de acostament vor avea o lățime de 75.00 cm și o grosime de 12.00 cm, sunt prevăzute a se realiza din beton armat C35/45, așezate pe un strat de egalizare în grosime de 5.00 cm din beton C12/15. Evacuarea apelor se va face în emisarii existenți sau bazine de retenție. Înainte de evacuare, apa pluvială va fi dirijată prin separatoare de hidrocarburi cu rolul de separare a hidrocarburilor și materiilor insolubile. S-au prevăzut 9 podețe dalate tip D2. Lucrări hidrotehnice: sunt prevăzute apărări de mal cu parament mixt, pe strucutură elastică din gabioane protejate cu pereu de beton. Nr .crt. Poziția km început Poziția km sfârșit Lungime [m] Mal 1 +410 +625 305.00 Stâng 2 +850 1+600 750.00 Stâng Sistemul de gabioane este alcătuit dintr-o saltea de tip de dimensiuni 5.00m x 4.00m x 0.5 m, peste care se așează 3 gabioane, tip G2 (2.00 m x 4.00 m x 1.00 m) + tip G1.5 (1.50 m x 4.00 m x 1.00 m) + tip G1 (1.00 m x 4.00 m x 1.00 m). Malurile sunt prevăzute a fi protejate cu pereu de beton cu panta de 1:1,5. Salteaua de gabioane este prevăzută din umplutură de anrocamente corespunzătoare unei viteze critice de 5,80 m/s respectiv 7,60 m/s viteza limită. Lucrări pentru protecția mediului Evacuarea apelor pluviale de pe carosabil este prevăzută prin intermediul dispozitivelor de scurgere de tipul șanțuri betonate deschise, de unde apa va fi preluată prin separatoare de hidrocarburi. Pe zonele unde traseul drumului de legătură se desfășoară în apropiere de zone locuite sau zone care necesită protecție împotriva zgomotului s-au prevăzut panouri fonoabsorbante. Parcări: la km 7+500 este prevăzută o parcare de scurtă durată (stânga/dreapta). Siguranța circulației: Parapete: sunt prevăzute în conformitate cu normativele în vigoare – “Normativ de sisteme de protecţie pentru siguranţa circulaţiei pe drumuri, poduri și autostrăzi” - AND 593/2012, iar tipul de protecție este conform SR EN 1317/1-5. parapete de siguranță metalic zincat cu nivel de protecție ridicată H1, H2 și H3, în funcție de înălțimea rambleului; parapete de siguranță metalic zincat permanent cu nivel de protecție foarte ridicată H4b, pe structuri și 25 m pe rampele acestora. Pe parapetele de siguranță se vor monta elemente retro-reflectorizante (catadioptrii, fluturași reflectorizanți sau alte elemente reflectorizante). Pe toată lungimea zonei mediane este prevăzută amplasarea de parapete de beton tip New Jersey, prevăzut cu goluri la bază pentru asigurarea scurgerii apelor și panouri antiorbire. Semnalizări și marcaje rutiere Indicatoarele rutiere vor fi alcătuite din panouri din oțel sau aluminiu, protejate împotriva coroziunii, pe fața cărora se aplică folie retro-reflectorizantă din clasa 2 (high intensity grade). Marcajele se vor realiza conform SR 1848/7 - 2015 utilizându-se materiale cu durată lungă de viață, respectiv termoplastic, cu o grosime de 3.000 microni. Marcajul lateral de delimitare a părții carosabile, situat în afara localităților, se va realiza cu efect rezonator, prin aplicarea dintr-o singură trecere, cu înălțimea stratului de bază de 3 mm și o înălțime a elementelor rezonatoare de 6.00 mm. Pe insulele denivelate de la intersecții se vor amplasa butoni reflectorizanți. Iluminat: S-a prevăzut iluminatul podurilor și pasajelor care au lungimi mai mari de 100 m, a intersecțiilor/sensuri giratorii respectiv bretelele acestora, cât și a parcării de la km 7+500. lluminatul public este prevăzut cu sisteme economice de energie tip LED cu sistem telegestiune. Se vor respecta prevederile Ghidului privind condițiile de iluminat pe drumurile naționale și autostrăzi - AND 603 - 2012 , cu completările ulterioare, coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul. Relocări/protejări instalații: este prevăzută relocarea/protejarea rețelor de tipul: rețele de alimentare cu apă, canalizare; rețele electrice; rețele gaze naturale; rețele de telecomunicații. Lucrări de reconstrucție ecologică În vederea coordonării cu proiectul „Refacerea ecosistemelor ripariene și de apă curgătoare degradate de pe cursul de apă Ialomița, sector aval confluența Glod – amonte Acumularea Pucioasa și afluentul Ialomicioara aval confluența Valea Frumușelului, au fost prevăzute următoarele lucrări: Consolidare vegetativă zona mal înalt, între km 9+575 – km 10+275, în suprafată de 0,58 ha pe malul drept al râului Ialomița Plantare vegetație ripariană între km 9+575 – km 10+275, în suprafață de 1,51 ha, pe malul drept al râului Ialomița d) lista principalelor reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentația tehnico-economică; Documentația tehnico-economică s-a întocmit pe baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind conținutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normativelor şi legislaţiei în vigoare, cum ar fi: Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. STAS 863-85- Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare. OMT nr 45/1998 - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea construirea şi modernizarea drumurilor. SR 1848-1 2011 - Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. SR 1848-7 2015 - Semnalizare rutieră, marcaje rutiere. STAS 1948/1 1991 - Lucrări de drumuri. Stâlpi de ghidare și parapete. SR 1948/2 1995 - Parapete pentru poduri. AND 593-2012 - Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi. PD 162/2002 - Normative pentru proiectarea şi construirea Autostrăzilor. CD 63/2000 - Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neoprene pentru podurile de cale ferată şi șosea. NP 043/2000 - Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton. P15/2000 - Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de șosea din beton armat. PD 95/2002 - Normativ pentru proiectarea hidraulica a podurilor şi podeţelor. AND 593/2012 - Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranţa circulației pe drumuri , poduri și autostrăzi SR 1848-1,2,3/2011 - Norme tehnice pentru indicatoare rutiere. CD 155- 2001 - Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne. AND 540 - 2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semirigide indicativ. P100- 1/2013 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor. STAS 1709/1 - 90 și 1709/2-90 privind clasificarea terenurilor din punct de vedere hidrologic. OMT 1296/2017 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. AND 600:2015 - Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice. PD 177/2001 - Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple și semirigide (metoda analitică). AND 605/2016 - Normativ - Mixturi asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice privind proiectarea, prepararea şi punerea în operă. SR EN 13108-1-2007 - Betoane Asfaltice STAS 2900 - Lățimea drumurilor STAS 2924 – 91 - Poduri Pe Şosea-Gabarite STAS 4273 83 - Construcții Hidrotehnice. Încadrarea în Clase de Importanță STAS 10144-1-90 - Străzi. Profiluri Transversale. Prescripții Proiectare STAS l709/1/2 – 90 - Pentru determinarea adâncimilor de îngheţ. AND 593/2012 - Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulaţiei. SR EN 1317-3/2011 - atenuatoare de șocuri. AND 603 -2012 - Ghid privind Condiţii de iluminat. SR EN 13201 - Standarde pentru iluminatul drumurilor publice. e) avize, acorduri, acte de aprobare - Certificat de Urbanism-Consiliul Județean Dâmbovița - 178 din 17.10.2022 - Decizia etapei inițiale-A.P.M. Dâmbovița - 554 din 02.11.2022 - Decizia etapei de încadrare-A.P.M. Dâmbovița-95 din 27.02.2023 - Acord de mediu-A.P.M. Dâmbovița-1 din 08.01.2024 - Aviz de gospodărire a apelor-Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița -72 din 04.12.2023 - Aviz-D.S.P. Dâmbovița-2529 din 17.11.2022 - Aviz-A.N.I.F. Dâmbovița-23 din 11.01.2023 - Aviz-Premier Energy-178 din 17.10.2022 - Aviz-Distrigaz SUD Rețele SRL-19806-318033285 din 11.11.2022 - Aviz apă canal-SC Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA – Fieni, Moțăieni, Pucioasa-1274 din 31.10.2022 - Aviz apă canal-S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA – Fieni, Moțăieni, Pucioasa-3156 din 18.11.2022 - Aviz-Statul Major General-M.A.P.N.-DT/11849 din 29.11.2022 - Aviz-I.P.J. Dâmbovița – Poliția Rutieră-291729 din 25.11.2022 - Aviz-M.A.I. – Direcția Logistică-587289 din 25.11.2022 - Aviz-S.N.C.F.R. S.A.-R.2/22/599 din 17.11.2022 - Aviz rețea energie electrică-SC Distribuție Energie Electrică România S.A.-14091 din 11.11.2022 - Aviz-S.R.I.-286407 din 16.12.2022 - Aviz-S.T.S.-15757 din 07.12.2022 - Acord-Romsilva SA-10202 din 18.11.2022 - Aviz-Garda Forestieră Ploiești-15157 din 07.12.2022 - Aviz-Orange România Comunicațions S.A.-VL/DB/689 din 14.11.2022 - Aviz-Vodafone România-NPOTX-FO_2841 DIN 17.01.2023 - Aviz-R.C.S.-R.D.S.-133 din 17.11.2022 - Aviz-I.S.U. Dambovita-3559868 din 21.11.2022 - Aviz-O.M.V. Petrom-2557 din 18.10.2022 - Aviz-S.C. Supercom S.A.-8355 din 04.11.2022 - Aviz C.T.E.-C.N.A.I.R. S.A.-92/60362 din 18.06.2024 - Aviz C.T.E.-M.T.I.-102/111 din 27.06.2024 - Aviz CTE-Consiliul Interministerial de Avizare lucrari Publice de Interes National si Locuinte-45/04.07.2024 f) principalele caracteristici și indicatori tehnici: Principalii indicatori: Lungime: 12,687 km Lățime platformă: 21,50 m din care parte carosabilă: 2x7,00 m Poduri/Pasaje/Viaducte: 16 buc. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Realizarea obiectivului de investiții conduce la scoterea traficului greu şi de tranzit din interiorul orașelor, asigurând: dezvoltarea economică a zonei; îmbunătățirea condițiilor social – economice și de mediu; îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor; asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltării economiei locale; crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă din zonă; crearea de noi locuri de muncă; asigurarea mobilității forței de muncă; îmbunătățirea calității mediului din zona de implementare a proiectului (reducerea nivelului de zgomot a vehiculelor aflate în circulație); creșterea speranței de viață datorită facilităților mai bune pentru sănătate și a reducerii poluării; reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului și sonoră a oamenilor din zonă. |
| --- | --- |
| 11 Impactul asupra mediului concurenţial și domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu are impact în acest domeniu. |
| 21 Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| 22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Pe lângă beneficiile economice pe care le va genera construcţia drumului, va produce efecte pozitive asupra gradului de ocupare a forţei de muncă pentru perioada execuţiei și poate atrage forța de muncă locală. |
| 4. Impactul asupra mediului | Lucrările propuse au impact minim asupra mediului. A fost obţinută Decizia etapei de încadrare nr. 95/27.02.2023 emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița. De asemenea, a fost obținut Acordul de mediu nr. 1 din 08.01.2024 emis de Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovita. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei –

| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: bugetul de stat, din acesta: impozit pe profit; impozit pe venit; bugetele locale: impozit pe profit; bugetul așigurărilor sociale de stat: contribuţii de așigurări. |  |  |  |  |  |  |
| Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: bugetul de stat, din acesta: cheltuieli de personal; bunuri și servicii; bugetele locale: cheltuieli de personal; bunuri și servicii; bugetul așigurărilor sociale de stat: cheltuieli de personal; bunuri și servicii. |  |  |  |  |  |  |
| Impact financiar, plus/minus, din care: bugetul de stat; bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| Alte informaţii | Finanțarea obiectivului de investiție se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| Alte acte normative și/sau documente interNaționale din care decurg angajamente | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. |
| --- | --- |
| Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în șituaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| Consultările desfăşurate în cadrul conșiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea conșiliilor interministeriale permanente | Pentru aprobarea documentației tehnico – economice Consiliul Județean Dâmbovița a emis Hotărârea nr. 312/11.06.2024. Documentaţia tehnico-economică elaborată a fost supusă spre analiză și a fost avizată de către: - CTE - C.N.A.I.R. – S.A. cu avizul nr. 92/60362/18.06.2024; - CTE - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu avizul nr. 102/111/27.06.2024. - Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu avizul nr. 45/04.07.2024 |
| Informaţii privind avizarea de către Consiliul Legislativ Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Consiliul Economic şi Social Consiliul Concurenţei Curtea de Conturi | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii și securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ” Drum de legătură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni“, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL Transporturilor ȘI Infrastructurii

SORIN MIHAI GRINDEANU

AVIZĂM:

VICEPRIM – MINISTRU

MARIAN NEACȘU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE

ŞI ADMINISTRAŢIEI

ADRIAN - IOAN VEȘTEA

# MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

ADRIAN CÂCIU

MINISTRUL FINANȚELOR

MARCEL - IOAN BOLOȘ

SECRETAR DE STAT

IONEL SCRIOȘTEANU

SECRETAR GENERAL

MARIANA IONIȚĂ

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

ADRIAN DANIEL GĂVRUȚA

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

DIRECTOR GENERAL

MARIUS TOADER

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

LAURA – DIANA GÎRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

FELIX ARDELEAN

DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ŞI INVESTIŢII

DIRECTOR

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI MEDIU

DIRECTOR

MIRELA CEBANU